# Приложение №1

# к Договору № ________ от ______________

| «УТВЕРЖДАЮ» ____________________/ __________________/ м.п. | «СОГЛАСОВАНО» Генеральный директор ООО «Гринвич» _____________________/ Строганов А.Л./ м.п. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство инженерно-геологических изысканий

1. Наименование объекта: _______________________________

2. Местонахождение объекта: ________________________________________

3. Цель и назначение работ: изучение инженерно-геологических условий для проектирования здания

4. Стадия проектирования: проект

5. Заказчик изысканий: ___________________________

6. Работы финансируются: ________________________

7. Выполнение инженерно-геологических работ: ООО «Гринвич»

Общая характеристика объектов капитального строительства расположенных на участке:

| № п/п | Наименование зданий и сооружений | Уровень ответст-вен-ности | Этажность | Тип фундаментов: плита, ленточн., сваи | Конструкция зданий | Условия эксплуатации зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | габариты в м | высота соору-жений, м | нагрузки на погон. метр ленточного фундамента, опору, 1 м2 плиты, сваю | глубина подвала, м от поверхности земли | нагрузки: динамич./ статич. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ___________ | II нормал |  |  |  | Норм. |

8. Виды работ, подлежащие выполнению:

8.1. Бурение инженерно-геологических скважин

8.2. Лабораторные исследования грунтов и грунтовых вод

8.3. Испытание грунтов методом статического зондирования

8.4. Составление технического отчета

9. Перечень материалов, выдаваемых Исполнителю перед началом работ:

9.1. Правоустанавливающие документы на участок

9.2. Градостроительный план

9.3. Техническое задание на проектирование

9.4. Топографический план участка работ с нанесенными проектируемыми сооружениями в масштабе 1:500

10. Сроки выполнения работ и порядок предоставления отчетных материалов по договору: итоговое техническое заключение предоставляется заказчику через 25 (двадцать пять) рабочих дней с момента подписания договора и оплаты аванса. Рабочие материалы по желанию Заказчика предоставляются заказчику через 15 (пятнадцать) рабочих дней с начала выполнения полевых работ

11. Перечень нормативных технических документов, в соответствии с
требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:

Работы проводятся в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: СП 11-105-97; СП 47.13330.2012; ГОСТ 25100-2011; СП 22.13330.2011; СП 24.13330.2011

12. Состав, порядок и форма представления результатов инженерных изысканий заказчику: Состав итогового технического заключения должен соответствовать требованиям СП 47.13330.2012. Итоговый технический отчет предоставляется заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в эл. виде (формат PDF, DWG). Итоговый технический отчет регистрируется в геолого-геодезическом отделе КГА

13. Для ведения заказа назначены:

от Исполнителя – Мокин О.А., моб. т. +7 921 586 73 28

от Заказчика – ___________________________

# Схема размещения скважин

| «УТВЕРЖДАЮ» ____________________/ __________________/ м.п. | «СОГЛАСОВАНО» Генеральный директор ООО «Гринвич» _____________________/ Строганов А.Л./ м.п. |
| --- | --- |